## Slide 1: Nuevos módulos canadian solar para aplicaciones de gd
CSIQ NASDAQ Listed
Nov. de 2020, Brasil
Canadian LATAM Solar Inc.

## Slide 2: Canadian Solar Inc.
  Fundada en el 2001 en Canadá, Canadian Solar Inc., (NASDAQ:CSIQ) es una de las mayores y más importantes empresas de energía solar del mundo. Actualmente es uno de los principales fabricantes de módulos solares y proyectos fotovoltaicos.
  Más de 50 GW de módulos solares enviados
  Más de 15 GW de proyectos en todo el mundo
  Capacidad de Producción: ~16 GW (módulos) y
  ~10 GW (células)
  Clientes en más de 160 países
  Subsidiarias en
  20 países & regiones de los 06 continentes
  17 fábricas
  (Asia & América)

## Slide 3: Bancabilidad - Marca de Módulos Solares Top-tier
Fuente: Top 15 de Bloomberg New Energy Finance Module Bankability Survey, 2019. La clasificación de bancabilidad se utiliza por las instituciones financieras en todo el mundo para el análisis de crédito, indicando la probabilidad de que los proyectos que usan los referidos productos sean ofrecidos financiamiento sin recurso por los bancos. Los factores considerados para las clasificación de bancabilidad de la marca incluyen calidad y fiabilidad de los productos y servicios, garantías, solidez financiera e histórico.
Chart: 
Bankable | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Not bankable | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Never heard of | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.03
#1 Proveedor más bancable de módulos por la BNEF con 100% de bancabilidad durante 6 años consecutivos.
Notes: Key factors for the rating:
Quality
Reliability
Service
Warranty
Financial strength
Track record

## Slide 4: Contenido
Portfolio - Módulos
Portfolio - Inversores
Dimensionamiento & Optimización
Conclusiones
Notes: Enumerar os pontos. 1º.. 2º

## Slide 5: Mejoras del producto
Tecnologías
HTR
LDS
CSIR
PERC
MBB
Aumentan la eficiencia de la célula
Aumento de la salida del módulo & fiabilidad
CSAR

## Slide 6: PERC Passivated Emitter Rear Cell
    Aplicable a células Mono y Poli.
  Se añade una capa de óxido de aluminio en la parte trasera de la célula.
    Esta capa adicional refleja la luz (efecto espejo) aumentando así la eficiencia del módulo.
    Sin la tecnología PERC, algunos componentes de la radiación no se absorberían por la célula.
Notes: O PERC, presente nas tecnologias poli e mono cristalino, é uma camada de um composto de Al por trás da célula onde uma das suas principais funções é refletir as componentes da radiação que atravessariam a célula e seriam absorvidas pelo Backsheet (a parte branca del módulo).
Ao fazer isso a componente da Luz é refletida de volta para o vidro ficando presa entre o vidro e a célula, aumentando assim a eficiência del módulo.

## Slide 7: CSAR: Menor LeTID de la Industria
  LeTID: Degradación Inducida por Temperatura Elevada y por la luz
  CSAR: Tecnología de CSI de regeneración avanzada
  Los nuevos módulos de CS muestran un 50% menos de degradación LID y LeTID después del tratamiento de CSAR.
0.8%
1.2%
1.5%
2.5%
0.5%
0.75%
2.25%
1.0%
1.75%
1.5%
2.0%
1.25%
2.5%
Atenuación Máxima
96h
500h
*Método de Ensayo: Temperatura del Módulo 85℃, energización I(test) = Isc - Impp
HiKu7
Indústria standard

## Slide 8: MBB Multi BusBar
      Menos visible y con mejor apariencia
      Más captación de la luz difusa
      Más potencia de salida (5W más que 5BB)
      Más fiable (reduce los micro-cracks en 30%)

## Slide 9: Tecnología HTR Hetero-Type Ribbon
9
Espacio estándar entre células ≥ 2mm
Tecnología HTR ~ 0.7mm
-70% Espacio entre células
+0.5% Eficiencia del módulo

## Slide 10: Tecnología de Corte de las Células Low Damage Slicing - LDS
10
Degradación de la generación de energía después de la carga mecánico (estático y dinámico) se reduce en 90%
Reduce significativamente el riesgo de micro-fisuras.
Superficie de corte a laser convencional
Superficie de corte a laser
LDS de Canadian Solar
Superficie de corte a Laser Convencional
Superficie de corte a laser LDS de Canadian Solar

## Slide 11: Hotspot - CSIR
Zona Segura
Zona de Risco
11
170 ℃
Los módulos permanecen en la zona segura evitando el riesgo de Hotspot gracias a la tecnología exclusiva CSIR de Canadian Solar.
Imprescindible para módulos de alta potencia!
Sin CSIR (competencia)
Con CSIR
Temp. de Hotspot
Comparación del punto de Hotspot
Notes: Quando uma parte da célula não consegue escoar a Corriente gerada, por causa de um sombreamento ou sujeira, criará um Hotspot. Quanto maior a Potencia del módulo, maior o risco que esse hotspot significa.
O pior caso é quando 1/3 del módulo está isolado em cortocircuito com a atuação del díodo e a célula tem que dissipar 1/3 dessa Potencia. Antes, com os módulos de 330 Wp não era um problema. Hoje, temos módulos de 665 Wp.
Então, como evitar os hotspots? Fazendo com que a célula seja homogênea o suficiente para que o calor seja dissipado por toda a célula. Uma vez que, a Canadian Solar possui a tecnologia necessária em infravermelho (Infrared) garantimos que a célula seja homogênea o suficiente no momento da fabricação.
E com isso, o calor del hotspot consegue ser dissipado por toda a célula, diminuindo assim a temperatura del mesmo. Garantindo uma zona segura de operación.
Nossos conCorrientes, sem o CSIR, com módulos de alta Potencia operación numa zona de risco del hotspot. E nós da Canadian Solar fazemos a diferença mais uma vez operando na zona segura.

## Slide 12: Portfolio de módulos
HiKu & BiHiKu
Ku5
HiKu5 & BiHiKu5
HiKu6 & BiHiKu6
HiKu7 & BiHiKu7

## Slide 13: HiKu & BiHiKu
455 Wp
20.6%
Células de 166 mm
Tecnología “dual-cell” (o “half-cell”)
Formato de 144 y 120 células
Tecnologías Mono y Poli
Monofacial y Bifacial
2108 mm
1048 mm
CS3W-MS
CS3W-MB-AG*
430 – 455 Wp
1048 mm
1765 mm
CS3L-MS
360 – 375 Wp
Potencia de Salida
Eficiencia
Notes: Monofacial: 24,9 kg

## Slide 14: Ku5
450 Wp
21.1%
Células de 158 mm
Tecnología “dual-cell” (o “half-cell”)
Formato de 156 células
Monofacial
992 mm
2168 mm
CS3S-MS
430 – 450 Wp
Potencia de Salida
Eficiencia
Notes: 23,7 kg

## Slide 15: HiKu5 & BiHiKu5 Serie 5
2260 mm
1048 mm
CS3Y-MS
CS3Y-MB-AG
465 – 500 Wp
500 Wp
21.2%
Potencia de Salida
Eficiencia
Células de 166 mm
Tecnología “dual-cell” (o “half-cell”)
Formato de 156 células
Monofacial y Bifacial

## Slide 16: HiKu6 & BiHiKu6 Serie 6
2266 mm
1135 mm
CS6W-MS
CS6W-MB-AG
520 – 540 Wp
540 Wp
21.3%
Potencia de Salida
Eficiencia
Células de 182 mm
Tecnología “dual-cell” (o “half-cell”) Formato de 144 células
Monofacial y Bifacial
Notes: Monofacial: 28,4 kg / 30,8 kg

## Slide 17: HiKu7 & BiHiKu7 Serie 7
2172 mm
1303 mm
CS7N-MS
CS7N-MB-AG
640 – 665 Wp
CS7L-MS
CS7L-MB-AG
570 – 595 Wp
2384 mm
1303 mm
665 Wp
21.4%
Potencia de Salida
Eficiencia
Células de 210 mm
Tecnología “dual-cell” (o “half-cell”) Formato de 120 y 132 células
Monofacial y Bifacial
Notes: Monofacial: 32,5 kg / 35,7 kg

## Slide 18: Contenido
Portfolio - Módulos
Portfolio - Inversores
Dimensionamiento & Optimización
Conclusiones
Notes: Enumerar os pontos. 1º.. 2º

## Slide 19: Portfolio – Nueva generación
Residencial
Comercial
Industrial
Industrial & Huertas
Huertas solares

## Slide 20: Inversores Monofásicos (220V) – Nueva generación Residencias y Comercios
Modoo | Potencia (kW) | MPPT/Input | Diseño Compacto | Config. Smartphone | Fuseless | DPS CC Integrado
CSI-3K-S22002-ED | 3 | 1/1 |  |  |  | 
CSI-5K-S22002-ED | 5 | 2/2 |  |  |  | 
CSI-7K-S22002-ED | 7 | 2/3 |  |  |  | 
CSI-9K-S22002-ED | 9 | 2/3 |  |  |  | 
  String Box CC integrada
  Convección Natural (más silencioso y fiable)
  IP65 (instalación exterior)
  Soporta la configuración del inversor con un “click”
  05 años de garantía estándar, extensión hasta 10 años

## Slide 21: Inversores Trifásicos (380V) – Nueva generación Comercios e Industrias
  Amplio rango de tensión de los MPPTs que permite flexibilidad en los proyectos
  Enfriamiento inteligente redundante por ventilador
  IP65 (instalación exterior)
  Protección contra polaridad invertida CC y corto-circuito CA
  Más leve: 18,9 kg / 19,8 kg
Modoo | Potencia (kW) | MPPT/Input | Diseño Compacto | Fuseless | Módulos de Alta Corriente
CSI-15K-T400GL01-E | 15 | 2/4 |  |  | 
CSI-20K-T400GL01-E | 20 | 2/4 |  |  | 

## Slide 22: Inversores Trifásicos (380V) – Nueva generación Industrias
  Amplio rango de tensión de los MPPTs que permite flexibilidad en los proyectos
  Enfriamiento inteligente redundante por ventilador
  IP65 (instalación exterior)
  Protección contra polaridad invertida CC y corto-circuito CA
Modoo | Potencia (kW) | MPPT/Input | Diseño Compacto | Fuseless | DPS CC/CA Integrado | Módulos de Alta Corriente
CSI-25K-T400GL02-E | 25 | 3/6 |  |  |  | 
CSI-30K-T400GL02-E | 30 | 3/6 |  |  |  | 
CSI-40K-T400GL02-E | 40 | 4/8 |  |  |  | 

## Slide 23: Inversores Trifásicos (380V) – Nueva generación Industrias y Huertas solares
Modoo | Potencia (kW) | MPPT/Input | Diseño Compacto | Fuseless | DPS CC/CA Integrado | Módulos de Alta Corriente
CSI-75K-T400GL02-E | 75 | 9/18 |  |  |  | 
CSI-100K-T400GL02-E | 100 | 10/20 |  |  |  | 
  Perfecto para conectar en redes de 380V
  Monitoreo por string
  Permite ajustes remotos (Ex: fator de potencia)
  Soporta actualización remota del firmware
  Excelente granularidad en la generación

## Slide 24: Inversores Trifásicos (600V) Huertas Solares
Modoo | Potencia (kW) | MPPT/Input | Diseño Compacto | Fusibles Integrados | DPS CC/CA Integrado | Módulos de Alta Corriente
CSI-125KTL-GI-E | 125 | 1/20 |  |  |  | 
  Un único MPPT que aumenta la eficiencia de la conversión
  Capacidad para mitigar el PID
  Diseño térmico avanzado, con ventiladores de velocidad variable
  Circuito de interrupción con detección de fallas a tierra
  Consolidado en el mercado

## Slide 25: Monitoreo - Estructura de comunicación
Modem
Internet
CSI Cloud

## Slide 26: Plataformas de monitoreo
Visualización de todas las instalaciones.
Datos: Tensión, corriente, potencia (CA/CC).
Creación de nuevos usuarios para O&M
Visualización de la producción.

## Slide 27: Contenido
Portfolio - Módulos
Portfolio - Inversores
Dimensionamiento & Optimización
Conclusiones
Notes: Enumerar os pontos. 1º.. 2º

## Slide 28: Obteniendo el mejor resultado
Para obtener el mejor resultado del proyecto, tiene que existir una excelente combinación entre:
  Módulos
    Necesitan ofrecer los mejores índices de performance, además de seguridad y garantía.
  Inversores
    Deben soportar la tensión y corrientes máximas de los módulos.
    Además de esto, la cantidad de módulos debe ser optimizada para maximizar la producción de energía.
  String Box
    Llave seccionadora
    Fusibles (caso necesario)
    DPS CC
Notes: Falar o que vamos abordar e o que não vamos.
30 min até aqui.

## Slide 29: Dimensionamiento & Optimización
Garantizar la integridad del inversor
  Cuál es el máximo número de módulos que el inversor soporta en serie?
  Cuál es el número máximo de filas (strings) que cada entrada del inversor soporta en paralelo?
  Cuál es el número máximo de módulos que el inversor soporta en total?
Obtener la mejor producción de energía
  Cuántas orientaciones tengo en mi instalación?
  Con cuántos módulos el inversor inicia la operación (tensión de startup)?
  Cuál es el número mínimo de módulos para que la tensión esté dentro del rango de operación del MPPT?
  Cuál es el número máximo de módulos para que la tensión esté dentro del rango de operación del MPPT?

## Slide 30: Dimensionamiento & Optimización

## Slide 31: Residencial, 220V

## Slide 32: Ku5 – 440 Wp Datasheet
Notes: Considerar o máximo DC:AC Ratio

## Slide 33: Inversor – 9 kW Datasheet

## Slide 34: Dimensionamiento Limites de seguridad
Módulos en serie (máximo):
  Tensión máxima del inversor = 600V
  Tensión de circuito abierto del módulo = 53,1 V
  *Corregida para la temperatura de una determinada región.
Filas en paralelo:
  Corriente máxima por entrada = 15 A
  Corriente de cortocircuito = 10,52 A
Cuántos módulos en total?
  Máx. Potencia CC del Inversor = 11700 Wp
  Potencia del Módulo = 440 Wp
  Deberán ser distribuidos en las 03 entradas y 02 MPPTs.

## Slide 35: Dimensionamiento Producción
Módulos para inicio de operación:
  Tensión de partida = 120 V
  Tensión de Máxima Potencia = 44,5 V
Módulos para rango de operación del MPPT:
  Rango del MPPT: 100 – 500 V
  Tensión de Máxima Potencia: 44,5 V

## Slide 36: Dimensionamiento Conclusión
Garantizar las protecciones del inversor:
    Máximo 10 módulos en serie por entrada
    Cada entrada soporta apenas 01 fila de módulos
    En total el inversor soporta 26 módulos de 440 Wp
Para optimizar la producción del inversor:
  Como mínimo 03 módulos en serie para que el inversor inicie la producción (inicio del día)
  Entre 03 y 11 módulos el inversor garantiza el funcionamiento en el punto de máxima potencia (MPPT)
Distribución de los módulos, CS3S-440MS:
  Entrada 01, MPPT 01: 08 módulos
  Entrada 02, MPPT 02: 09 módulos
  Entrada 03, MPPT 02: 09 módulos

## Slide 37: Dimensionamiento Stringbox
  La stringbox representa ≈ 4% del coste del kit
  Menor tiempo de instalación
  Instalación más “limpia”
 | Necesario?
Llave Secc. | Sí (incluida)
Fusible | No
DPS CC | Sí (incluida)
Notes: Falar verbalmente que o inversor contempla essa proteção.
DPS CC Tipo I em instalações com SPDA e distância “s” não atingida.

## Slide 38: Comercial, 380V

## Slide 39: HiKu – 450 Wp Datasheet
Notes: Considerar o máximo DC:AC Ratio

## Slide 40: Inversor – 20 kW Datasheet

## Slide 41: Dimensionamiento Limites de seguridad
Módulos en serie (máximo):
  Tensión máxima del inversor, Vmáx. = 1000V
  Tensión de circuito abierto del módulo = 49,1 V
  *Corregida para la temperatura de una determinada región.
Filas en paralelo:
  Corriente máxima por entrada = 17,15 A
  Corriente de cortocircuito = 11,60 A
Cuántos módulos en total?
  Máx. Potencia CC del Inversor = 24000 Wp
  Potencia del módulo = 450 Wp
  Que deben ser distribuidos en las 04 entradas y 02 MPPTs.

## Slide 42: Dimensionamiento Producción
Módulos para inicio de operación:
  Tensión de partida = 180 V
  Tensión de Máxima Potencia = 41,1 V
Módulos para rango de operación del MPPT:
  Rango del MPPT: 160 – 850 V
  Tensión de Máxima Potencia: 41,1 V

## Slide 43: Dimensionamiento Conclusión
Garantizar las protecciones del inversor:
    Máximo 18 módulos en serie por entrada
    Cada entrada soporta apenas 01 fila de módulos
    En total el inversor soporta 53 módulos de 450 Wp
Para optimizar la producción del inversor:
  Como mínimo 05 módulos en serie para que el inversor inicie la producción (inicio del día)
  Entre 04 y 20 módulos el inversor garantiza el funcionamiento en el punto de máxima potencia (MPPT)
Distribución de los módulos, CS3W-450MS:
  Entrada 01-02, MPPT 01: 13 módulos
  Entrada 02-03, MPPT 02: 13 módulos

## Slide 44: Dimensionamiento Stringbox
  La stringbox representa ≈ 4% del custe del kit
  Menor tiempo de instalación
  Instalación más “limpia”
 | Necesario?
Llave Secc. | Sí (incluida)
Fusible | No
DPS CC | Sí (incluida)
Notes: Falar verbalmente que o inversor contempla essa proteção.
DPS CC Tipo I em instalações com SPDA e distância “s” não atingida.

## Slide 45: Industrial, 380V

## Slide 46: HiKu5 – 485 Wp Datasheet
Notes: Considerar o máximo DC:AC Ratio

## Slide 47: Inversor – 75 kW Datasheet

## Slide 48: Dimensionamiento Limites de seguridad
Módulos en serie (máximo):
  Tensión máxima del inversor, Vmáx. = 1100V
  Tensión de circuito abierto del módulo = 53,1 V
  *Corregida para la temperatura de una determinada región.
Filas en paralelo:
  Corriente máxima por entrada = 20 A
  Corriente de cortocircuito = 11,62 A
Cuántos módulos en total?
  Máx. Potencia CC del Inversor = 140000 Wp
  Potencia del Módulo = 485 Wp
  Que deben ser distribuidos en las 18 entradas y 09 MPPTs.
Notes: Inversor suporta conexões em Y para uma entrada no MPPT.

## Slide 49: Dimensionamiento Producción
Módulos para inicio de operación:
  Tensión de partida, Vstart = 195 V
  Tensión de Máxima Potencia, Vmp = 44,4 V
Módulos para rango de operación del MPPT:
  Rango del MPPT: 180 – 1000 V
  Tensión de Máxima Potencia, Vmp: 44,4 V

## Slide 50: Dimensionamiento Conclusión
Garantizar las protecciones del inversor:
    Máximo 18 módulos en serie por entrada
    Cada MPPT soporta 02 filas de módulos, pudiendo ser utilizada apenas 01 entrada
    En total el inversor soporta 288 módulos de 485Wp
Para optimizar la producción del inversor:
  Como mínimo 05 módulos en serie para que el inversor inicie la producción (inicio del día)
  Entre 04 y 22 módulos el inversor garantiza el funcionamiento en el punto de máxima potencia (MPPT)
Distribución de los módulos, CS3Y-485MS:
  Entrada 01-18, MPPT 01-09: 16 módulos

## Slide 51: Dimensionamiento Stringbox
  La stringbox representa ≈ 4% del custe del kit
  Reducción del coste en la compra de los equipos (1 x 75 kW vs 2 x 36 kW vs 3 x 25 kW)
  Tiempo de instalación menor
 | Necesario?
Llave Secc. | Sí (incluida)
Fusible | No
DPS CC | Sí (incluida)
Notes: Falar verbalmente que o inversor contempla essa proteção.
DPS CC Tipo I em instalações com SPDA e distância “s” não atingida.

## Slide 52: Contenido
Portfolio - Módulos
Portfolio - Inversores
Dimensionamiento & Optimización
Conclusiones
Notes: Enumerar os pontos. 1º.. 2º

## Slide 53: Conclusiones
Las nuevas tecnologías de los módulos Canadian Solar aumentan el desempeño, la fiabilidad y seguridad al nuevo portafolio de productos
  PERC, MBB, CSAR, HTR, CSIR, LDS
Los inversores tienen un amplio rango de operación y múltiples MPPTs que proporcionan más flexibilidad al instalador.
Los nuevos inversores monofásicos son muy simples y cómodos para configurar.
  Configuración vía smartphone.
Los inversores CSI tienen las varias protecciones integradas lo que ahorra el uso de las stringbox en gran parte de los casos.
  Reducción de aproximadamente 4% en el coste de los equipos. Instalación más “limpia”.
La plataforma de monitoreo (web y app) proporcionan seguridad para las empresas y clientes finales.
  CSI Cloud Pro & CSI Cloud User
Canadian Solar tiene la capacidad hoy de convertirse en el proveedor de la solución completa, facilitando el soporte al cliente y agilizando los procesos de garantía.

## Slide 54: Qué viene después?
Qué más os gustaría aprender con Canadian Solar?
Notes: HAND BACK TO CINNDY
BEGIN READING QUESTIONS
Dismiss the ones we doN’T want

## Slide 55: Preguntas & Respuestas

## Slide 56: Contactos
Ventas:
  sales.sam@csisolar.com
  sales.cam@csisolar.com
Soporte Técnico:
  service.latam@csisolar.com
Website LATAM (Español):
www.csisolar.com/la

## Slide 57: Muchas gracias!