## Slide 1: Optimización de sistemas FV bifaciales con los nuevos módulos Canadian Solar
CSIQ NASDAQ Listed
Nov. de 2020, Brasil
Canadian LATAM Solar Inc.
Equipo

## Slide 2: Canadian Solar Inc.
  Fundada en el 2001 en Canadá, Canadian Solar Inc., (NASDAQ:CSIQ) es una de las mayores y más importantes empresas de energía solar del mundo. Como uno de los principales fabricantes de módulos solares y proyectos fotovoltaicos.
  Más de 50 GW de módulos solares enviados
  Más de 15 GW de proyectos en todo el mundo
  Capacidad de Producción: ~16 GW (módulos) e
  ~10 GW (células)
  Clientes en más de 160 paises
  Subsidiarias en
  20 paises & regiones de los 06 continentes
  17 fábricas
  (Asia & América)

## Slide 3: “Know-How”
Chart: Historia de los Módulos Doble Vidrio
| KuDymond | BiKu | BiHiKu | BiHiKu5 | BiHiKu6 | BiHiKu7
Início de Produção | 2010 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021

## Slide 4: Bancabilidad - Marca de Módulos Solares Top-tier
Fuente: Top 15 de Bloomberg New Energy Finance Module Bankability Survey, 2019. La clasificación de bancabilidad se utiliza por las instituciones financieras en todo el mundo para el análisis de crédito, indicando la probabilidad de que los proyectos que usan los referidos productos sean ofrecidos financiamiento sin recurso por los bancos. Los factores considerados para las clasificación de bancabilidad de la marca incluyen calidad y fiabilidad de los productos y servicios, garantías, solidez financiera e histórico.
Chart: 
Bankable | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Not bankable | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Never heard of | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.03
#1 Proveedor más bancable de módulos por la BNEF con 100% de bancabilidad durante 6 años consecutivos.
Notes: Key factors for the rating:
Quality
Reliability
Service
Warranty
Financial strength
Track record

## Slide 5: Canadian Solar Inc.

## Slide 6: Contenido
Módulos Bifaciales: Conceptos Básicos
Tecnologías de las nuevas Series
Portafolio de Módulos Bifaciales (Serie 5 & 6 & 7)
Beneficios de los módulos BiHiKu7
Dimensionado & Optimización
Conclusión
Notes: Enumerar os pontos. 1º.. 2º

## Slide 7: Módulos Bifaciales
Células
  Se utilizan células bifaciales con tecnología PERC+ que permiten la absorción de la radiación por los dos lados.
Estructura
  Vidrio + Encapsulante + Célula + Encapsulante + vidrio

## Slide 8: Bifacialidad
    Describe la relación de potencia entre la parte delantera y trasera del módulo en condiciones STC (1000W/m2, 25°C y AM 1.5).
    La bifacialidad de los módulos está entorno al 70%

## Slide 9: Ganancia Bifacial
1000 W/m²
285 W/m²
  Potencia Frontal = Área * Rendimiento * Irradiancia (directa + difusa)
  Potencia Frontal = 3,11m² * 21,1%* 1000 W/m² = 655 Wp
  Potencia Trasera = Área * Rendimiento * Irradiancia (albedo) * Bifacialidad
  Potencia Trasera = 3,11m² * 21,1%* 285 W/m² * 0,7= 131 Wp
  Ganancia Bifacial = 131 Wp / 655 Wp = 20%
Radiación
directa + difusa
Albedo

## Slide 10: Módulos Bifaciales Vs. Módulos Monofaciales
Tecnología | Garantía de Performance | Degradación máxima | Instalación | Carga Mecánica | Generación | LCOE
Monofacial | 25 años | 2% / 0,55% | Suelo o Cubierta | + | X | Estándar
Bifacial | 30 años | 2% / 0,45% | Suelo (Trackers) | ++ | Hasta 1,3X | Menor

## Slide 11: Contenido
Módulos Bifaciales: Conceptos Básicos
Beneficios de los módulos BiHiKu7
Dimensionado & Optimización
Conclusión
Tecnologías de las nuevas Series
Portafolio de Módulos Bifaciales (Serie 5 & 6 & 7)
Notes: Enumerar os pontos. 1º.. 2º

## Slide 12: Mejoras tecnológicas
HTR
LDS
CSIR
PERC
MBB
CSAR
Tecnologías
Aumentan la eficiencia de la célula
Aumento de la eficiencia y fiabilidad del módulo

## Slide 13: CSAR: Menor LeTID de la Industria
  LeTID: Degradación Inducida por Temperatura Elevada y por la luz
  CSAR: Tecnología de CSI de regeneración avanzada
  Los nuevos módulos de CS muestran un 50% menos de degradación LID y LeTID después del tratamiento de CSAR.
0.8%
1.2%
1.5%
2.5%
0.5%
0.75%
2.25%
1.0%
1.75%
1.5%
2.0%
1.25%
2.5%
Atenuación Máxima
96h
500h
*Método de Ensayo: Temperatura del Módulo 85℃, energización I(test) = Isc - Impp
HiKu7
Indústria standard

## Slide 14: Tecnología HTR Hetero-Type Ribbon
14
Espacio estándar entre células ≥ 2mm
Tecnología HTR ~ 0.7mm
-70% Espacio entre células
+0.5% Eficiencia del módulo

## Slide 15: Tecnologia de Corte das Células Low Damage Slicing - LDS
15
Degradación de la generación de energía después de la carga mecánico (estático y dinámico) se reduce en 90%
Reduce significativamente el riesgo de micro-fisuras.
Superficie de corte a laser convencional
Superficie de corte a laser
LDS de Canadian Solar
Superficie de corte a Laser Convencional
Superficie de corte a laser LDS de Canadian Solar

## Slide 16: Hotspot - CSIR
Zona Segura
Zona de Risco
16
170 ℃
Los módulos permanecen en la zona segura evitando el riesgo de Hotspot gracias a la tecnología exclusiva CSIR de Canadian Solar.
Imprescindible para módulos de alta potencia!
Sin CSIR (competencia)
Con CSIR
Temp. de Hotspot
Comparación del punto de Hotspot
Notes: Quando uma parte da célula não consegue escoar a corrente gerada, por causa de um sombreamento ou sujeira, criará um Hotspot. Quanto maior a potência do módulo, maior o risco que esse hotspot significa.
O pior caso é quando 1/3 do módulo está isolado em curto circuito com a atuação do díodo e a célula tem que dissipar 1/3 dessa potência. Antes, com os módulos de 330 Wp não era um problema. Hoje, temos módulos de 665 Wp.
Então, como evitar os hotspots? Fazendo com que a célula seja homogênea o suficiente para que o calor seja dissipado por toda a célula. Uma vez que, a Canadian Solar possui a tecnologia necessária em infravermelho (Infrared) garantimos que a célula seja homogênea o suficiente no momento da fabricação.
E com isso, o calor do hotspot consegue ser dissipado por toda a célula, diminuindo assim a temperatura do mesmo. Garantindo uma zona segura de operação.
Nossos concorrentes, sem o CSIR, com módulos de alta potência operação numa zona de risco do hotspot. E nós da Canadian Solar fazemos a diferença mais uma vez operando na zona segura.

## Slide 17: Contenido
Módulos Bifaciales: Conceptos Básicos
Beneficios de los módulos BiHiKu7
Dimensionado & Optimización
Conclusión
Tecnologías de las nuevas Series
Portafolio de Módulos Bifaciales (Serie 5 & 6 & 7)
Notes: Enumerar os pontos. 1º.. 2º

## Slide 18: Nuevo Portafolio
Serie 5
Serie 6
Serie 7

## Slide 19: HiKu5 & BiHiKu5 Serie 5
2260 mm
1048 mm
CS3Y-MS
CS3Y-MB-AG
465 – 500 Wp
500 Wp
21.2%
Potencia de Salida
Eficiencia
Células de 166+mm
Tecnología “dual-cell” (o “half-cell”)
Formato de 156 células
Monofacial y Bifacial

## Slide 20: HiKu6 & BiHiKu6 Serie 6
2266 mm
1135 mm
2450 mm
1135 mm
CS6Y-MS
CS6Y-MB-AG
565 – 590 Wp
CS6W-MS
CS6W-MB-AG
520 – 540 Wp
590 Wp
21.3%
Potencia de Salida
Eficiencia
Células de 182mm
Tecnología “dual-cell” (o “half-cell”) Formato de 144 y 156 células
Monofacial y Bifacial

## Slide 21: HiKu7 & BiHiKu7 Serie 7
2172 mm
1303 mm
CS7N-MS
CS7N-MB-AG
640 – 665 Wp
CS7L-MS
CS7L-MB-AG
570 – 595 Wp
2384 mm
1303 mm
665 Wp
21.4%
Potencia de Salida
Eficiencia
Células de 210mm
Tecnología “dual-cell” (o “half-cell”) Formato de 120 y 132 células
Monofacial y Bifacial

## Slide 22: Contenido
Módulos Bifaciales: Conceptos Básicos
Beneficios de los módulos BiHiKu7
Dimensionado & Optimización
Conclusión
Tecnologías de las nuevas Series
Portafolio de Módulos Bifaciales (Serie 5 & 6 & 7)
Notes: Enumerar os pontos. 1º.. 2º

## Slide 23: Obteniendo el mejor resultado
Para obtener el mejor resultado de nuestro proyecto tiene que existir uma combinación excelente entre:
  Local del proyecto
    Terreno, incidencia solar, temperaturas y velocidad del viento
  Módulos
    Es importante que presenten la mejor performance ofreciendo los mejores índices de garantía y seguridad.
  Inversores
    Necesitan soportar la corriente de generación de los módulos, así como, la tensión de circuito abierto.
  Estructuras de montaje
    Tiene que haber compatibilidad del número de módulos en serie de la string con la capacidad de la estructura utilizada. Obviamente, la estructura tendrá que soportar los esfuerzos del viento del local del proyecto.
Notes: Falar o que vamos abordar e o que não vamos.
30 min até aqui.

## Slide 24: Más potencia por String
Calculado para strings de 1500VDC

## Slide 25: Estructura de montaje
90,8m
String1: 28 <1500V
String2
String3
84,5m
String1: 31 <1500V
String2
37,4 kW por Tracker
CS3W-445MS
40,3 kW por Tracker
8,1%+ Potencia
CS7N-650MS

## Slide 26: Comparación de costes – Sistema con Tracker
 | Tubo de Torque (m/kWp) | Perfiles (pcs/kWp) | Postes (pcs/kWp) | Motor (pcs/kWp) | Módulos (pcs/kWp) | Trabajo (horas/kWp)
CS3W-445MS | - | - | - | - | - | -
CS6W-535MS | -9% | -16% | -9% | -16% | -16% | -8%
CS7N-650MS | -14% | -31% | -13% | -37% | -31% | -11%

## Slide 27: Estructura de Montaje Compatibilidad
Tipo | Marca | CS7L-MS | CS7L-MB-AG | CS7N-MS | CS7N-MB-AG
1P | NEXTracker | Ok | Ok | Ok | Ok
 | Array Technologies | Ok | Ok | Ok | Ok
 | Arctech Solar | Ok | Ok | Ok | Ok
 | PVH | 2021 Q1 |  |  | 
2P | NEXTracker | Ok | Ok | Ok | Ok
 | Arctech Solar | Ok | Ok | Ok | Ok
 | Soltec | Ok | Ok | 2021 Q1 | 
 | PVH | 2021 Q1 |  |  | 

## Slide 28: Inversores Centrales y de String Compatibilidad
Tipo | Marca | Modelo | CS7L-MS | CS7N-MS | CS7L-MB-AG | CS7L-MB-AG
Inversor Central | Sungrow | Central inverter SG3150U |  | Ok | Ok | Ok
 | SMA | Sunny central 3000-EV | Ok | Ok | Ok | Ok
 | Power electronics | Central inverter HEMK series | Ok | Ok | Ok | Ok
 | Fimer | PVS980-5MVA | Ok | Ok | Ok | Ok
Inversor de String | Sungrow | SG225HX |  | Ok | Ok | Ok
 | Solis | GCI-230K-EHV-5G | Ok | Ok | Ok | Ok
 | SMA | Sunny Highpower 150-20 | Ok | Ok | Ok | Ok
 | SMA | Sunny Tripower CORE2 | Ok | Ok | Ok | Ok
 | HUAWEI | SUN2000-196KTL-H3 | Ok | Ok | Ok | Ok
 | HUAWEI | SUN2000-215KTL-H3 | Ok | Ok | Ok | Ok

## Slide 29: Balance of System – BoS Serie 7: Menor BoS 5.7% (HiKu7 650Wp x HiKu 445Wp)
Coste igual con inversores centrales
BoS CA
+6% Coste de Material
-4% Costo de mano de obra
Cimentación
-28% Costo de mano de obra
Módulo
-14% Coste de Material
-35% Costo de mano de obra
Estructura
-8% Costo de Material
-39% Costo de mano de obra
BoS CC
-4% EPC OH, civil, etc.
Otros Costes
Nota: Basado no en un proyecto de 27.3MW (1P tracker + inversor central) en Los Ángeles

## Slide 30: LCOE más bajo
30
-4.0%
Chart: 
| 166 mm 445 W | HiKu7 | BiHiKu7
 | 30.9 | 29.8 | 28.3
3.5%↓
8.9%↓
LCOE（$/MWh）
Nota：BiHiKu7 CS7N-MB-AG 635W vs HiKu7 CS7N-MS 640W vs 445W
Basado en un proyecto de 27.3MW (1P tracker + inversor central) en Los Angeles

## Slide 31: Resumen
HiKu7
/BiHiKu7
Disponible em el 2T de 2021
Alta Potencia
Alta Eficiencia
Alta Producción de Energía
Altamente Fiable
Reducción del BoS
Menor LCOE

## Slide 32: Contenido
Módulos Bifaciales: Conceptos Básicos
Beneficios de los módulos BiHiKu7
Dimensionado & Optimización
Conclusión
Tecnologías de las nuevas Series
Portafolio de Módulos Bifaciales (Serie 5 & 6 & 7)
Notes: Enumerar os pontos. 1º.. 2º

## Slide 33: Dimensionado & Optimización
Dimensionado:
  Escoger el módulo
  Decidir si el inversor será central o de string
  Dimensionado del sistema para un inversor del mercado.
  Dimensionar el sistema con una solución 100% Canadian Solar.
  Cuáles son las diferencias?
Optimización:
  Una vez que los módulos e inversor ya se ha escogido, cómo y el qué debemos optimizar?
  Dónde posicionar el inversor?
  Cuál es la mejor manera de conectar las strings?
  A qué altura y pitch debemos colocar las mesas?
  Cuáles son las mejores prácticas?

## Slide 34: Elección del módulo – BiHiKu 7, 645 Wp

## Slide 35: Alta corriente de CC: Qué inversor escoger?
Características de los inversores centrales:
    Será necesaria la utilización de “DC Combiner Box” y la utilización de cables “home run” de mayor sección.
    Zanjas para cables adicionales y de mayor tamaño. Tendido de más cables.
    Conductores de CC sobredimensionados para compensar la caída de tensión.
    Los costes del BoS pueden ser más altos.
    (Los proyectos de inversores centrales con módulos bifaciales pueden tener un coste de BoS más alto en comparación con sistemas monofaciales)
Ventajas de los inversores de string:
  Para proyectos con módulos bifaciales el coste del BoS puede ser similar a los monofaciales si se elige de forma adecuada el inversor.
  Consiguen segregar mejor las diferentes strings ya que tienen más MPPTs reduciendo las perdidas por mismatch.
  No es necesaria la contratación de una grúa especializada para la instalación.
  Deben tener:
  Entradas que aguanten altos valores de corriente de cortocircuito;
  Alta capacidad de “oversize” (DC:AC ratio)
Notes: Se um inversor padrão for utilizado, pode haver a necessidade de ter um inversor adicional para potência de módulos (kWp).

## Slide 36: Inversores de String para sistemas bifaciales Competencia
Input CC
125 kW

## Slide 37: Inversores de String para sistemas bifaciales Solución Competencia
Agrupación de strings
  Corriente máxima de entrada del inversor = 240 A
  Corriente de cortocircuito del módulo = 18,35 A
  DC:AC Ratio = 1,197
Formación de strings
  Tensión máxima del inversor = 1500V
  Tensión de circuito abierto del módulo = 44,8 V
  *Corregida para la temperatura mínima del local del proyecto.

## Slide 38: Inversores de String Canadian Solar
125K
125K
1E
250K
Principales Características:
  Soporta módulos bifaciales;
  Diseño compacto;
  Seccionadoras CA y CC integradas;
  DPSs CA y CC integrados;
  Fusibles integrados;
  Hasta 20 años de garantía;
  Monitoreo código-abierto;
  Vida útil de más de 26 años.

## Slide 39: Inversores de String Canadian Solar
Notes: Mesmo modelo com única entrada disponível até o final do ano.
DC:AC Ratio = 1.5

## Slide 40: Inversores de String para sistemas bifaciales Solución CSI
Formación de strings
  Corriente máxima de entrada del inversor = 300 A
  Corriente de cortocircuito del módulo = 18,35 A
  DC:AC Ratio = 1,496
  Por cada MWCA , la solución Canadian Solar instala 149,64 kWp a más!

## Slide 41: Optimización – Instalación en suelo
Posición del Inversor en sistemas monofaciales
Posición del Inversor en sistemas bifaciales
Distancia > 1m

## Slide 42: Optimización – Conexión de strings
En estructuras fijas, es interesante separar las strings superiores e inferiores.
  Mezclar strings en una misma MPPT puede llevar a una perdida de energía de entre el 0,4 y el 0,8% debido al sombras en la parte trasera de los módulos.
  Las conexiones del tipo Leap-Frog reducen el coste de los cables pero pueden aumentar las perdidas por sombras.
Conexión de strings 2P – Fijas

## Slide 43: Optimización – Estructuras de montaje
Módulos Bifaciais | Fija 2P | Tracker 1P
Pitch | 8 – 9 metros GCR ≈ 0.46 | 6 – 7 metros GCR ≈ 0.3
Altura | 1,5 – 2 metros | 1,5 – 2 metros
Notes: Ground Coverage Ratio (GCR) is the ratio between the PV modules area and the total ground area.

## Slide 44: Optimización – Cableado CC
  Cuando se trata de sistemas bifaciales, es muy importante reducir las sombras en la parte trasera que pueden producir perdidas por “mismatch”.

## Slide 45: Contenido
Módulos Bifaciales: Conceptos Básicos
Beneficios de los módulos BiHiKu7
Dimensionado & Optimización
Conclusión
Tecnologías de las nuevas Series
Portafolio de Módulos Bifaciales (Serie 5 & 6 & 7)
Notes: Enumerar os pontos. 1º.. 2º

## Slide 46: Conclusiones
Los módulos bifaciales consiguen producir más energía que los monofaciales gracias al aporte de la parte trasera
Ganancia Bifacial
Las nuevas tecnologías de los módulos Canadian Solar aumentan el desempeño, la fiabilidad y seguridad al nuevo portafolio de productos
  PERC, MBB, CSAR, HTR, CSIR, LDS
La combinación del nuevo portafolio de módulos e inversores de Canadian Solar tendrá un excelente costo-beneficio para los clientes.
La optimización de las mesas (altura y pitch) es indispensable para mejorar el LCOE de los proyectos.
Los inversores de string pueden funcionar mejor con los módulos bifaciales:
  Deben soportar altas corrientes en las entradas y una buena capacidad de “oversize” (DC:AC Ratio).
La posición del inversor en las instalaciones de suelo depende de la aplicación.
Hay diferencias entre tecnología bifacial y monofacial.
Es importante definir las strings estratégicamente para minimizar las perdidas y aumentar la generación.
  Evalúe las conexiones “leap-frog” y busque utilizar las mejores prácticas.
  Estructuras fijas: filas superiores y filas inferiores en MPPTs diferentes.

## Slide 47: Qué viene después?
Qué más os gustaría aprender con Canadian Solar?
Notes: HAND BACK TO CINNDY
BEGIN READING QUESTIONS
Dismiss the ones we DON’T want

## Slide 48: Preguntas & Respuestas

## Slide 49: Contactos
Ventas:
  sales.sam@csisolar.com
  sales.cam@csisolar.com
Soporte Técnico:
  service.latam@csisolar.com

## Slide 50: Muchas gracias!